Protokół sprawdzenia niwelatora ...........................

firmy ................... nr .....................

- Sprawdzenie ogólnego stanu sprzętu niwelacyjnego:

- Sprawdzenie szczegółowe niwelatora:

| Stano- wisko | Cel do punktu | Długość celowej D (ok.20,0m) | I pomiar t p różnica Δh | II pomiar t p różnica Δh | Średnia Δhśr | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 20,0 |  |  | Δh1śr= | Δh1 = (t1 + r) - (p1 + r) = t – p Δh2 = (t2 + 2r) - (p2 + 4r) |
|  | B | 20,0 |  |  |  |  |
| 2 | A | 40,0 |  |  | Δh2śr= |  |
|  | B | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t1 - p1 = t2 + 2r - p2 - 4r t1 - p1 = t2 - p2 - 2r 2r = (t2 - p2) - (t1 - p1) r = == |
| Niwelator należy uznać za sprawny jeżeli r 1mm |  |

- Sprawdzenie krzyża nitek:

- Inne uwagi dotyczące rektyfikacji niwelatora:

Rzeszów, dnia ............... 200......r.                                     Sprawdził: ..................................