3. Geodezyjne wyznaczanie (wytyczanie) obiektów budowlanych

w terenie

Obowiązujące Prawo budowlane [1] oraz przyszły Kodeks urbanistyczno – budowlany  [2] stanowią, że zlecanie wytyczania obiektów budowlanych należy do obowiązków kierownika budowy.

Wytyczanie wykonuje się w oparciu o osnowę realizacyjną, której rozwinięcie zależy od stopnia skomplikowania i wielkości budowy. Rys. 1 przedstawia osnowę realizacyjną mającą zapewnić wytyczenie i obsługę montażu flagowego budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej oraz wytyczenie całej infrastruktury z późniejszą inwentaryzacją powykonawczą wszystkich zrealizowanych obiektów budowlanych. Wspomniana osnowa stanowiła sieć kątowo – liniową wyrównaną  metodą najmniejszych kwadratów z błędami średnimi poniżej 10 mm w układzie PL-2000, zapewniająca wytyczenie „w planie” dzięki współrzędnym x,y. Trzy z szesnastu punktów nawiązania były punktami określonymi techniką satelitarną z wykorzystaniem systemów GPS i GLONASS (Rys. 2).

Rys. 1

Wytyczeniem   w   „pionie”  było   wyznaczenie reperów  roboczych  ( reperów  budowlanych ) z oznaczonymi wysokościami H. Wyznaczono 5 reperów roboczych, nawiązanych do 4 reperów państwowych w układzie KRONSZTAD 60. W wyniku wyrównania metodą najmniejszych kwadratów stwierdzono, że błędy średnie tych reperów zawierają się od 2 do 3 mm. A na każdym piętrze w każdej z czterech części oddzielonych dylatacjami należało stabilizować (wyznaczać) po dwa repery budowlane i określać ich wysokości nawiązując pełnymi ciągami niwelacyjnymi przez klatki schodowe do dwóch reperów na niższej kondygnacji. Jest to bardzo ważne z uwagi na montaż przyszłych wind i montaż  gotowych ( w większości przypadków) elewacji na zewnątrz.

Rys. 2 zawiera osnowę realizacyjną poziomą (x,y) i pionową (H) na tle sylwetki budynku „V”.

Rys. 2

Jeżeli warunki terenowe zapewniają wystarczająco odkryty horyzont, to obiekty budowlane można wytyczać wprost przy użyciu techniki satelitarnej z pominięciem osnowy realizacyjnej. Rys.3 przedstawia zaprojektowaną krytą pływalnię, którą na potrzeby eksperymentu Naukowe Koło Geodetów GL(B  z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (miałem przyjemność opiekować się GL(B-em w latach 2004 – 2014) wytyczyło 8 punktów najpierw klasycznie tachimetrem, z zachowaniem szczególnej staranności a później przedstawiciel firmy TOCON „nakarmiwszy” kontroler odbiornika satelitarnego HIPER PRO współrzędnymi, trafiał na te punkty uzyskując rozbieżności od 5 do 20 mm, co jest opisane w trzeciej części publikacji [3].

Z kolei tabela 1 zawiera współrzędne punktów wytyczanych, też w ramach eksperymentu zaprojektowanych w trzech a właściwie w dwóch systemach.

Tabela 1

| Jerzy Gajdek Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej System C-GEO v.8 | Paweł Delikat Architekt w Biurze Projektów „ORLEWSKI” w Rzeszowie System AutoCad 2006 | Sylwester Podulka Zakład Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Rzesz. System AutoCad 2002 |
| --- | --- | --- |
| P1 5542854.361 7570348.282 P2 5542830.233 7570415.935 P3 5542862.679 7570427.507 P4 5542860.664 7570433.158 P5 5542876.892 7570438.945 P6 5542906.058 7570357.165 P7 5542889.830 7570351.377 P8 5542886.807 7570359.854 | P1 5542854.357 7570348.280 P2 5542830.228 7570415.936 P3 5542862.676 7570427.509 P4 5542860.661 7570433.160 P5 5542876.890 7570438.948 P6 5542906.058 7570357.164 P7 5542889.829 7570351.376 P8 5542886.806 7570359.853 | P1 5542854.361 7570348.275 P2 5542830.227 7570415.929 P3 5542862.674 7570427.504 P4 5542860.658 7570433.155 P5 5542876.887 7570438.945 P6 5542906.061 7570357.163 P7 5542889.833 7570351.373 P8 5542886.809 7570359.850 |

Wytyczenie punktów obrysu (lub punktów osiowych) nie jest właściwym wytyczeniem dla większości budynków. Trzeba ten obrys (osie) przenieść na ławice ciesielskie, po uprzednim wkopaniu kantówek (okrąglaków)  w odpowiednie punkty i po przybiciu do nich desek na odpowiednim poziomie (często na poziomie ppp ) w nawiązaniu do dwóch reperów roboczych.

W tym miejscu trzeba uświadomić sobie, że nawet niewielkie place budowy muszą dysponować co najmniej dwoma reperami roboczymi. Realizując projektowane rzędne musimy tzw. poziom roboczy ustawionego niwelatora  uśrednić w oparciu o dwa repery robocze aby uniknąć wpadki mającej mniejsze lub większe konsekwencje finansowe.

Miejsca pod kantówki (Ł1 – Ł19) oraz wskaźniki obrysu (21-34)  też można wytyczyć techniką satelitarną. Tabela 2 i tabela 3 zawierają dane a (miary bieżące) i b (domiary) programu „obliczenia prostokątne” w kontrolerze odpowiednio do wykorzystania przy wytyczaniu. Dane w tabelach odniesione są do punktu P6 (punkt początkowy) i punktu P5 (punkt końcowy). Ławice postanowiono odsunąć od obrysu o 2.00 m

Tabela 2

| Nr słupka pod ławę ciesielską | a | b |
| --- | --- | --- |
| Ł1 | ok. 77,8 | -2,00 |
| Ł2 | 88,83 | -2,00 |
| Ł3 | 88,83 | ok. 1,0 |
| Ł4 | 88,83 | ok. 16,2 |
| Ł5 | 88,83 | 19,23 |
| Ł6 | ok. 85,8 | 19,23 |
| Ł7 | 82,83 | ok. 50,7 |
| Ł8 | 82,83 | 53,68 |
| Ł9 | ok. 79,8 | 53,68 |
| Ł10 | ok. 10,0 | 53,68 |
| Ł11 | 7,00 | 53,68 |
| Ł12 | 7,00 | ok. 50,7 |
| Ł13 | ok. 1,0 | 19,23 |
| Ł14 | -2,00 | 19,23 |
| Ł15 | -2,00 | ok. 16,2 |
| Ł16 | -2,00 | ok. 1,0 |
| Ł17 | -2,00 | -2,00 |
| L18 | ok. 6,0 | -2,00 |
| L19 | ok. 10,0 | -2,00 |

Tabela 3

| Nr wskaźnika | a | b |
| --- | --- | --- |
| 21 | 80,830 | ok. –2,00 |
| 22 | 86,830 | ok. –2,00 |
| 23 | ok. 88,83 | 0,000 |
| 24 | ok. 88,83 | 17,230 |
| 25 | 86,830 | ok. 19,23 |
| 26 | ok.82,83 | 51,680 |
| 27 | 80,830 | ok. 53,68 |
| 28 | 9,000 | ok. 53,68 |
| 29 | ok. 7,00 | 51,680 |
| 30 | 0,000 | ok. 19,23 |
| 31 | ok. –2,00 | 17,230 |
| 32 | ok. –2,00 | 0,000 |
| 33 | 0,000 | ok. –2,00 |
| 34 | 9,000 | ok. –2,00 |

Znowelizowane Prawo geodezyjne i kartograficzne [4] przyniosło zasadniczą zmianę jeżeli chodzi wytyczanie budynków i sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z [4 – Art. 12] „Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem : ... właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: ... d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, ... „

Dzięki temu w powiatowej bazie GESUT atrybuty tych obiektów z projektowanych zmienią się na w budowie.

Rys. 3

W przypadku wytyczania budynków na „styk” przy granicy (ach) należy stosować zdroworozsądkowe metody klasyczne (biegunowa lub ortogonalna  w układzie lokalnym zdefiniowanym granicami.

Piśmiennictwo :

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409

[2]  Kodeks Urbanistyczno – Budowlany : Projekt – wersja podstawowa, Warszawa kwiecień 2014 r.

[3] Gajdek J. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych  Inżynier budownictwa 5/2006; 6/2006 i 7-8/2006  - www.piib.org.pl -zakładka Inżynier Budownictwa.

[4] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  Dz. U. Z dnia 4 lipca 2014 r. Tekst jednolity Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2014.897.