## 2.6 Wspólny mianownik pilnie wskazany

(Inżynier budownictwa 9/2009)

Mapy do celów projektowych (MDCP) są niezbędne do opracowania projektu  zagospodarowania działki lub terenu. Aktualnie projektanci mają do czynienia z trzema rozporządzeniami traktującymi o MDCP – [1], [2] i [3]. Analiza zapisów pozwala zauważyć, że są one niespójne, niejednoznaczne i nie uwzględniają współczesnego stanu techniki projektowania, uzgadniania, wytyczania i realizacji obiektów budowlanych.

Zestawienie tabelaryczne zapisów dotyczących MDCP.

W zaprezentowanej tabeli 1 zestawione zostały zapisy z omawianych rozporządzeń. Nikt nie powinien mieć wątpliwości w kwestii ujednolicenia zagadnienia w zakresie nośników treści MDCP.

Tabela 1

| Rozporządzenie | Podstawa prawna | Rodzaj nośnika informacji na którym sporządzono MDCP | Uwagi dotyczące MDCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. z 21 lutego 1995 r. w spr. rodzaju i zakresu opracowań g-k i czynn. geod. obow. w budownictwie [1] | Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. Art. 43 ust. 4 | Mapa analogowa tzn. „kopia aktualnej mapy zasadniczej” lub „mapa jednostkowa” sporządzone : na folii, kalce technicznej lub papierze | Zapis w Rozporządzeniu [1] powiela praktycznie postanowienia z podobnego Rozporządzenia sprzed 34 lat [1A] – „kopia (wyrys) mapy zasadniczej”, co zupełnie nie uwzględniało ówczesnego stanu techniki w zakresie map elektronicznych (komputerowych nośników informacji) |
| Rozporządzenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w spr. geod. ewid. sieci uzbr. terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej [2] | Ustawa Prawo geod. i kart. z 1989 r. Art. 28 ust. 4 oraz Rozporz. [1] co odnotowano w [2] w §9 ust.4 , czyli pośrednio Prawo budowlane z 1994 r. | Mapa analogowa tzn. „kopia aktualnej mapy zasadniczej” lub „mapa jednostkowa” sporządzone : na folii, kalce technicznej lub papierze ewentualnie mapa i projekt mogą być sporządzone na „komputerowych nośnikach informacji” | Rozporządzenie dopuszcza projektowanie na „komputerowych nośnikach informacji” Jest to różnie interpretowane. GUGiK i GUNB uważają, że chodzi tutaj wyłącznie o mapy numeryczne. Należy wreszcie dostrzec, że zgodnie z Art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa budowlanego MDCP powinna w swej treści zawierać wszystkie obiekty budowlane. Zatem uzgodnieniu powinny podlegać nie tylko sieci uzbrojenia terenu ale i pozostałe obiekty budowlane |
| Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [3] | Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. Art. 34 ust. 6 pkt.1 | Mapa analogowa tzn. „kopia aktualnej mapy zasadniczej” lub „mapa jednostkowa” sporządzone : na folii, kalce technicznej lub papierze | Tak więc rozporządzenie [3] w zasadzie w sposób jednoznaczny poprzez Prawo budowlane z 1994 r. stanowi, że MDCP powinna mieć tylko postać analogową. Nie ulega jednak wątpliwości, że zapis o „komputerowych nośnikach informacji” z Rozporządzenia [2] powinien być w tym Rozporządzeniu uwzględniony |

Propozycja nowych, ujednoliconych zapisów :

We wszystkich przytoczonych w tabeli rozporządzeniach powinno się jednolicie stanowić, że projekty zagospodarowania działki lub terenu mogą być sporządzane nie tylko na kopiach aktualnych map zasadniczych (lub mapach jednostkowych), czyli MDCP analogowych, ale również na MDCP elektronicznych (komputerowych) tzn. :

■ mapach numerycznych (wektorowych, obiektowych) –nazwa za Instr. K-1 z 1998 r. [4].

■ mapach rastrowych (pikselowych) po uprzedniej kalibracji co najmniej metodą afiniczną – nazwa za Leksykonem geomatycznym prof. J. Gaździckiego [5].

■ mapach hybrydowych (numeryczno-rastrowych)

■ Zgodnie z normami [6] i [7] wszystkie zaprojektowane (usytuowane) na MDCP obiekty budowlane (za Art. 34 Prawa budowlanego) powinny mieć oprócz postaci graficznej również postać matematyczną (inne nazwy : numeryczną, cyfrową – jednym słowem współrzędne ), która będzie mogła posłużyć do :

1) uzgodnienia lokalizacji w ZUDP przy pomocy internetu [8]

2) wytyczenia przy pomocy techniki satelitarnej [9], [12]

3) obsługi montażu przy pomocy techniki satelitarnej (w przypadku wielokondygnacyjnych budynków) [10]

3) sterowania maszynami budowlanymi przy pomocy techniki satelitarnej [11]

W przypadku map rastrowych zaistniał ostatnio problem  wywołany przez pewnego projektanta, który zapytał Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy można projektować na  mapach rastrowych po uprzednim zeskanowaniu i wykonaniu odpowiedniej kalibracji  analogowej MDCP.

Odpowiedź była negatywna. Cała sprawa opisana została w Przeglądzie Geodezyjnym [13]. Autor niniejszego opracowania uznał opinię GUGiK-u  popartą stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za wypadek przy pracy.  Mapy rastrowe coraz częściej stosuje się w geodezji więc nic nie może stać na przeszkodzie aby stosować je w projektowaniu. W opracowaniu [13] przeprowadzono analizę, która wykazuje bezdyskusyjną przewagę map rastrowych nad mapami analogowymi.

Natomiast  zagadnienie opracowania matematycznej (numerycznej) postaci projektu jest na etapie torowania ścieżki w świadomości projektantów.

Projektując (sytuując) obiekty budowlane na MDCP przy pomocy nowoczesnych systemów wspomagających projektowanie generujemy bezimienne współrzędne, które po zakończeniu pracy trzeba odpowiednio nazwać. Tak też uczynili zaproszeni do współpracy przez autora panowie : Paweł Delikat i Sylwester Podulka - [8] i [9].

Istotnymi zagadnieniami było właściwe „osadzenie” współrzędnych importowanej mapy ( w układzie 2000) i skierowanie osi „Y” na wschód a osi „X” na północ.

Autor miał okazję rozmawiać na powyżej zasygnalizowane zagadnienia w lutym br. podczas przeprowadzonych szkoleń z członkami Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa (w Dębicy, Rzeszowie, Jarosławiu, Krośnie i Tarnobrzegu) pokazując na żywo elementy projektowania na mapie numerycznej i rastrowej i przekonując że zagadnienie wymiarowania matematycznego nie jest trudnym zadaniem.

Na poparcie swoich słów autor przedstawi poniżej pracę (rys. 1 + wykaz współrzędnych w tabeli 2) studentów z Naukowego Koła Geodetów „GLOB” działającego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

Przedstawione opracowanie to postać graficzna i matematyczna Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej. Budowę można zaliczyć do dużego przedsięwzięcia opisanego przy pomocy współrzędnych 220 punktów. Obiekty budowlane można z marszu wytyczać przy pomocy techniki satelitarnej, co „GLOB” przećwiczył już w 2006 roku [12].

Warszawskie Biuro Projektów przekazało Inwestorowi, czyli Politechnice Rzeszowskiej dokumentację wyłącznie z postacią graficzną projektowanych obiektów budowlanych.

Musimy zdać sobie sprawę, że projektanci wymiarując obiekty budowlane w postaci współrzędnych, zgodnie z Tablicą 4.1 [7] dokonują jednoznacznego rozdziału odpowiedzialności pomiędzy projektowaniem a realizacją obiektów budowlanych.

Rys. 1

Tabela 2 – wykaz współrzędnych

Tabela 2

Numer     X           Y

E0   5543033.120 7570819.990

E1   5543017.330 7570814.380

............................

E70  5542908.430 7570818.250

KD0  5543028.320 7570919.900

KD1  5543027.580 7570932.170

............................

KD51 5542965.450 7570928.460

KS0  5542973.520 7570872.230

KS1  5542971.960 7570872.110

............................

KS23 5543045.080 7570838.750

RC0  5542973.380 7570824.830

RC1  5542962.740 7570854.180

............................

RC43 5542988.900 7570830.330

S1   5543092.482 7570732.808

............................

S5   5542900.836 7570940.812

T0   5542973.280 7570880.680

T1   5542970.660 7570880.580

............................

T12  5542961.530 7570760.360

W0   5542916.080 7570946.230

W1   5542955.929 7570919.256

............................

W9   5542964.690 7570868.090

Ś1   5543059.330 7570749.914

Ś2   5543057.136 7570755.988

PIŚMIENNICTWO :

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  - Dz. U. Nr 25/1995 r.

[1A] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska  z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  - Dz. U. Nr 8/1975 r.

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  - Dz. U. Nr 38/2001 r.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. Nr 120/2003 r.

[4] Instrukcja Techniczna K-1 Mapa zasadnicza (dla map numerycznych) GGK Warszawa 1998

[5] Gaździcki J. Leksykon geomatyczny Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Warszawa 2001 r.

[6] PN-EN ISO 11091 / 2001 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu

[7] Polska Norma PN-B-01027 / 2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

[8] Gajdek J. Propozycja nie do odrzucenia - Uzgadnianie on-line projektów obiektów budowlanych w ZUDP  GEODETA 3/2008 www.geokatedra.pk.edu.pl - zakładka „ Nasza Dydaktyka”.

[9] Gajdek J. Proces on-line w wytyczaniu projektów obiektów budowlanych Przegląd Budowlany 5/2008 – www.prz.rzeszow.pl/wbiis/kg - zakładka Publikacje

[10] Gajdek J. Obsługa montażu budynków w aspekcie procesu on-line uzgadniania i wytyczania obiektów budowlanych. Przegląd geodezyjny 7/2008 – www.prz.rzeszow.pl/wbiis/kg - zakładka Publikacje

[11] Nowoczesne systemy sterowania pracą maszyn budowlanych www.topcon.com.pl - zakładka „Produkty”

[12] Gajdek J. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych  Inżynier budownictwa 5/2206; 6/2006 i 7-8/2006  - www.piib.org.pl -zakładka Inżynier Budownictwa.

[13] Gajdek J. Mapy rastrowe – komputerowe nośniki informacji. Przegląd Geodezyjny 4/2009.